## Slide 1
产业前沿第二组
张晨、刘畅、王星雪、杨松瑜、陈灵灵、汤子汉
第六周学习报告
产
业
前
沿

## Slide 2
CONTENTS
目
录
01
产业分析报告风格展示
02
机械外骨骼结构的逻辑模型
03
模型运用（下肢外骨骼案例）
04
下肢外骨骼设计导向(结论）

## Slide 3
机械外骨骼结构的逻辑模型
背景（设计框架）：
商业环境概况；
基本设计思路；
刚性：
在关节处施加扭矩，
在负载处提供一定的支撑力；
柔性：
使用柔性材料贴合身体；
使用柔性介质传递力矩；
目标：
刚性柔性设计导向；
据实例总结；
效果：
达到KPI*理想状态；
据实例总结；
结论部分：

## Slide 4
机械外骨骼结构的逻辑模型
外部因素
输出
输入
KPI评价
过程
装置效果
材料，数据，能源 （电池，人体）
KPI定量化评价
核心技术
实现方式
外加效果
附带弊端
实例部分：
综述：时间，人物，事件，可信度； +
参考文献：列出实例的信息来源；

## Slide 5
机械外骨骼KPI（预设）
数据来源：Browning, R. C., Modica, J. R., Kram, R., & Goswami, A. (2007). The effects of adding mass to the legs on the energetics and biomechanics of walking. Med Sci Sports Exerc, 39(3), 515-525. doi:10.1249/mss.0b013e31802b3562
人机交互程度:
1.机械干涉程度；
2.算法控制交互；
功能效益：
1.载荷能力；
2.助力能力;
成本投入:
1.机械材料；
(种类，用量，制造获取难易）
2.人体负担:
耗氧量；
(代谢成本:提高脚下质量为8％/kg，
腰部质量为1-2％/ kg)；
3.能源消耗—功率（W）；

## Slide 6
模型运用——
H. Kazerooni教授团队
刚性全身型外骨骼；
第一个能够携带有效载荷
具有自主能力的下肢外骨骼；
本小节图片来源：Zoss, A. B., Kazerooni, H., & Chu, A. (2006). Biomechanical design of the Berkeley lower extremity exoskeleton (BLEEX). IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 11(2), 128-138. doi:10.1109/tmech.2006.871087
A
综述
B
参考文献
C
输出
2006年4月，加州大学伯克利分校H.Kazerooni带领团队进行BLEEX项目。
IEEE/ASMETransactions on Mechatronics上发表相关文献。
Biomechanical design of the Berkeley lower extremity exoskeleton (BLEEX)
1.提供一定的有效载荷能力，提高腿部力量；
2.BLEEX实现在粗糙，非结构化和不确定的地形上承受重载荷；
3.承受自重，到重入地；

## Slide 7
模型运用——
H. Kazerooni教授团队
两条动力人造腿，
一个电源和一个背包式负载架
每条腿七个自由度，所有自由度均是纯旋转接头，且有四个自由度是由线性液压执行器制动。
过程：
输入：机械装置（材料刚性，制作复杂），控制器，电源，液压制动器；

## Slide 8
模型运用——
Luke M Mooney教授团队
刚性局部型行走增强模块
本小节图片来源：Mooney, L. M., Rouse, E. J., & Herr, H. M. (2014). Autonomous exoskeleton reduces metabolic cost of human walking during load carriage. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 11(1), 80. doi:10.1186/1743-0003-11-80
Autonomous exoskeleton reduces metabolic cost of human walking during load carriage
参考文献
1.自动减少行走的能量成本，
向脚踝提供大量积极地机械动力；
2.集成为一个局部行走增强模块。
输出
2014年5月，麻省理工学院
Luke M Mooney教授团队
Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation发表论文。
综述

## Slide 9
模型运用——
Luke M Mooney教授团队
01
02
03
04
05
一对玻璃纤维支柱
+单向制动器
+腰部的电池
+控制器
登地前进时，单向制动器中的电机驱动乙烯线收缩，从而向脚底提供一个辅助器卷曲的扭矩。
其他时间，线自由松弛。
传感器：
可检测脚底与地面的正压力的鞋垫（FSW，B＆L Engineering，Santa Ana，CA）
支柱前端与脚踝固定，另一端连接有1mm直径的超高分子聚乙烯线（Dyneema，Stanley，NC），线输入制动器内部，由一卷卷轴收复。
施力时间：
以受试者个人步态周期时间的43％启动推杆辅助

## Slide 10
模型运用——
Alan T. Asbeck教授团队
两种柔性介质的柔性机械外骨骼
本小节图片来源：Asbeck, A. T., De Rossi, S. M. M., Galiana, I., Ding, Y., & Walsh, C. J. (2014). Stronger, Smarter, Softer: Next-Generation Wearable Robots. IEEE Robotics & Automation Magazine, 21(4), 22-33. doi:10.1109/mra.2014.2360283
综述
效果
参考文献
Stronger, Smarter, Softer: Next-Generation Wearable Robots
2014年12月，哈佛大学
Alan T. Asbeck教授团队
在IEEE Robotics & Automation Magazine
发表论文。
两款柔性机械外骨骼。
一为气动，一为机电。
1.在人体步态循环中，
向使用者的关节施加适宜扭矩（时间，方向），
降低行走的代谢成本，
推进前进

## Slide 11
模型运用——
Alan T. Asbeck教授团队
01
锚点助力
虚拟锚点矩阵
每个锚点连接器负责一个方向上的单外旋。
气动
02
鲍登线穿过主要行走肌肉的外侧
电机可以带动皮带轮在鲍登线上产生力
同一鲍登线在多关节处产生外旋力矩。
机电
03
在步态循环的40%时，开始施力
步态循环的60%时，将织物存储的力输送给人体
效率最高，且避开了有害力矩
施力时机

## Slide 12
模型运用——
Alan T. Asbeck教授团队
平纹编织尼龙，
由于其尺寸稳定性高
并且与其它织物相比
具有更高的延展刚度。
但和所有织物一样，
若不沿经纬受力
（如45度），
材料变形度也较大。
织物材料
解决材料变形。
三种不同的织物组成，
轴向主面料，
加强带，
氨纶特殊交织图案
（刚柔结合）。
织物组合

## Slide 13
模型运用——
Alan T. Asbeck教授团队
输入：
1.
实验室固定驱动平台（室内康复）；
2.
制动电机直接安装
在外套上，
通过鲍登线传力；电机+鲍登线卷。
3.空气压缩机配合气管；
柔性传感器：
嵌入式液态金属
（共晶镓铟合金）
在作为可变电阻器的超弹性硅酮材料的通道中，可以测量应变，压力，曲率和剪切力的软传感器。
灰色是Vicon（传统精确）运动捕捉系统的真实角度数据。虚垂直线是脚踏地的时刻。

## Slide 14
下肢外骨骼实例分析
H. Kazerooni教授团队
加州大学伯克利外骨骼
2006年4月
刚性全身型外骨骼
Luke M Mooney教授团队
麻省理工MIT外骨骼
2014年5月
刚性局部型行走增强模块
Alan T. Asbeck教授团队
哈佛外骨骼
2014年12月
气动、机电柔性机械外骨骼

## Slide 15
下肢外骨骼综合评价
KPI评价
伯克利刚性全身型
材料刚性精密
制作成本较高
可以同时承担自己的重量和负载的重量
BLEEX平均功率消耗为1143W，
而步行时消耗的机械功率为165W。
只有14%用于有用功。
MIT刚性局部型
整机材料容易获得
材料成本不算高
一个模块总质量为4.0公斤，腰部为1.7公斤，腿部为2.3公斤
两台24V锂聚合物电池供电，平均电功率测量值为49±5.3W。电池寿命为2.4小时，这等于
在1.5m / s时走13km。
哈佛柔性
织物成本（低）机电系统（低），
气动系统（长度订制，较高）；
软传感器（高）；
纺织物质量基本可以忽略，
小型空气压缩机和气管，
驱动电机和鲍登线（5.5公斤）
气动：一个（> 1 kW）
空气压缩机；
机电：4小时连续行走，
平均消耗大约50瓦；
成本投入
机械材料
人体负担
能源消耗

## Slide 16
下肢外骨骼综合评价
KPI评价
伯克利刚性全身型
需要一定时间的人机熟悉，机器牵引人体运动；
通过传感器，
实时判断人体的运动状态，自动进行助力工作，
无需预编程工作；
MIT刚性局部型
不工作时，
系统呈松弛状态，
对运动无阻碍，
但在工作时，仍会机械强制地施加大量的力。
本模块为自主运作装置，且为局部作用模块，
所需信息输入要求不高；
哈佛柔性
柔性材料，
干涉程度基本为零
软传感器，
液态金属阻值变化敏感，
数据采集效率和可靠性较高。
人机交互
机械干涉
算法交互

## Slide 17
下肢外骨骼综合评价
KPI评价
伯克利刚性全身型
BLEEX已经被证明
可以支持高达75公斤，
并以高达1.3米/秒的速度行走。
液压驱动人体，
并携带负载运动，
满足助力要求。
MIT刚性局部型
在有助力下
以1.5米/秒行走，23公斤负荷
只在需要1.85±0.11 W / kg，而无外骨骼6.98±0.24 W /kg；
平均施加正机械功率23±2W（每脚踝11.5W），
可降低步行代谢成本
36±12 W（装置自重产生惯性）， 相对于未佩戴外骨骼，减少代谢程度为8±3％。
哈佛柔性
由于材料的柔性，
只能提供一定的拉力，
载荷能力基本没有。
且不能为身体提供支撑。
相比于传统的刚性
所提供的最大力量较低，
但可以满足在步态循环中的机械助力。
当以1.25米/秒的速度行走时，
实时供力（>250N）
功能效益
载荷能力
助力能力

## Slide 18
外部因素——其他加分项
伯克利刚性全身型
1、为了减少人机干涉程度
大幅增加自由度
结构复杂、难以穿戴、
耗能提高
2、机械装置外观十分夸张，
难以融入社会，
需要使用者
进行一段时间的熟悉机器。
3、刚性机械外骨骼需要大范围的作用空间；
4、通过可调节支架
提高装置通用性
MIT刚性局部型
鉴于玻璃纤维支柱的长度，此装置
会占据较大的作用空间，
且不适于快速穿戴；
哈佛柔性
1.制动器和执行器分离，
仅由连接介质连接，
提高了机械的透明度；
2.可以穿在正常衣服下面，
低调，于社会相容；
3.类似于衣物，便于穿戴；
4.调整初始参数，可以使装置长度增加，提高exo的通用性；

## Slide 19
刚柔对比——设计导向
刚性
1、优化机械设计，提高效率
化整体设计为局部模块，
化宏观复杂为细节简约，
——降低成本（机、人、能）
2、具有出色的载荷能力，支持力
3、尽可能地降低干涉，
（增加自由度=柔性，轴承）——高耗能
4、简化机械设计，提高机械透明度，易于穿戴
促进融入社会（或者刚性仅为专用）
5、机械装置需要占据大量作用空间
（化摆动为转动）
6提高装置通用性（伸缩杆）
柔性
1、实现柔性传力
（柔性介质，气管，电缆）
提高传力的合理性稳定性和效率；
（避免力的滑移，和有害力矩）
2、载荷能力基本为零；
无法导力到地上，无支持力
（使用者身体健全，非老年人）
3、干涉基本为零；易穿戴
存在价值和设计趋势；
4、低调，低调，低调
5、占用空间较小
6、提高装置通用性（弹性绳）
7、核心突破，柔性传感器，力的控制（气、缆）
效率、精度

## Slide 20
参考文献
[1]Asbeck, A. T., De Rossi, S. M. M., Galiana, I., Ding, Y., & Walsh, C. J. (2014). Stronger, Smarter, Softer: Next-Generation Wearable Robots. IEEE Robotics & Automation Magazine, 21(4), 22-33. doi:10.1109/mra.2014.2360283
[2]Bogue, R. (2009). Exoskeletons and robotic prosthetics: a review of recent developments. Industrial Robot: An International Journal, 36(5), 421-427. doi:10.1108/01439910910980141
[3]Browning, R. C., Modica, J. R., Kram, R., & Goswami, A. (2007). The effects of adding mass to the legs on the energetics and biomechanics of walking. Med Sci Sports Exerc, 39(3), 515-525. doi:10.1249/mss.0b013e31802b3562
[4]Elliott, G., Sawicki, G. S., Marecki, A., & Herr, H. (2013, 24-26 June 2013). The biomechanics and energetics of human running using an elastic knee exoskeleton. Paper presented at the 2013 IEEE 13th International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR).
[5]Gopura, R. A. R. C., Kiguchi, K., & Bandara, D. S. V. (2011, 16-19 Aug. 2011). A brief review on upper extremity robotic exoskeleton systems. Paper presented at the 2011 6th International Conference on Industrial and Information Systems.
[6]J. F. Veneman, R. Ekkelenkamp, R. Kruidhof, F. C. T. van der Helm, & Kooij, H. v. d. (2005). Design of a series elastic- and Bowden cable-based actuation system for use as torque-actuator in exoskeleton-type training. 9th International Conference on Rehabilitation Robotics, 2005(ICORR 2005), 496-499.
[7]Lee, Y., Kim, Y.-J., Lee, J., Lee, M., Choi, B., Kim, J., . . . Choi, J. (2017). Biomechanical Design of a Novel Flexible Exoskeleton for Lower Extremities. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 22(5), 2058-2069. doi:10.1109/tmech.2017.2718999
[8]Ma, S., Yao, J., Wei, X., & Zhu, Y. (2016). Topology optimization design of 6-DOF lower extremity exoskeleton leg for load carrying. Paper presented at the Advanced Information Management, Communicates, Electronic and Automation Control Conference (IMCEC), 2016 IEEE.
[9]Mooney, L. M., Rouse, E. J., & Herr, H. M. (2014). Autonomous exoskeleton reduces metabolic cost of human walking during load carriage. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 11(1), 80. doi:10.1186/1743-0003-11-80
[10]WALSH, C. J., ENDO, K., & HERR, H. (2007). A QUASI-PASSIVE LEG EXOSKELETON FOR LOAD-CARRYING AUGMENTATION. International Journal of Humanoid Robotics, 04(03), 487-506. doi:10.1142/s0219843607001126
[11]Zoss, A. B., Kazerooni, H., & Chu, A. (2006). Biomechanical design of the Berkeley lower extremity exoskeleton (BLEEX). IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 11(2), 128-138. doi:10.1109/tmech.2006.871087
[12]范伯骞. (2017). 液压驱动下肢外骨骼机器人关键技术研究. (博士), 浙江大学. Available from Cnki
[13]机器人学家. (2015). ReWalk人体外骨骼让截瘫患者走上街头. 商业观察(02), 56-57.

## Slide 21
产业前沿第二组
汇报完毕 谢谢大家
产
业
前
沿